Первая нефтепромышленная компания имеет возможность поставить нефтепромысловое и буровое оборудование с дисконтом от заводов производителя. Также осуществляется поставка оборудования с консервации, б/у и ремонта. Гарантия на всю продукцию 6-12 месяцев. Ремонт и послегарантийное обслуживание. Комплектование объектов нефтегазового комплекса «под ключ»

Основная продукция компании

Стационарные буровые установки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ НА СУШЕ

Установки предназначены для бурения разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ. 

Установки выпускаются в различных исполнениях:

- по монтажеспособности и транспортабельности: стационарные, передвижные - (П), блочно-модульные - (БМ), универсальной монтажеспособности - (У).

- по типу привода: электрический - (Э), электрический регулируемый - (ЭР), дизель-электрический регулируемый - (ДЭР), дизель-гидравлический - (ДГ).

- для различных климатических условий: для умеренного климата, для тропиков.

| Параметры | БУ 2500/160 ДПБМ | БУ 3200/200 ДГУ-1М БУ 3200/200 ДГУ-1У | БУ 3200/200 ЭУ-М БУ 3200/200 ЭУ-1У | БУ 4000/250 ДГУ | БУ 5000/320 ДГУ-1Т | БУ 5000/320 ЭР, ДЭР | БУ 6500/400 ДГ | БУ 6500/400 ЭР, ДЭР | БУ 8000/500 ЭР, ДЭР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Условная глубина бурения, м | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 8000 |
| Скорость подъма крюка при расхаживании колонны, м/с | 0,15...1,5 | 0,2±0,05 | 0,2±0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,1...0,2 | 0,1...0,25 | 0,1...0,2 | 0,1...0,3 |

| Скорость подъема элеватора (без нагрузки) не менее, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,69 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата, кВт | 550 | 670 | 670 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1475 | 2200 |
| Диаметр отверсти в столе ротора не менее, мм | 520 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 950 |
| Расчетная мощность привода ротора, кВт | 300 | 280 | 370 | 370 | 370 | 370 | 440 | 440 | 500 |
| Мощность бурового насоса, кВт | 600 | 950 | 950 | 600 | 950 | 950 1180 | 950 | 950 | 1180 |
| Высота основания (отметка пола буровой) не менее, м | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| Тип привода | Диз. гидр. | Диз. гидр. | Эл. пер. тока | - | - | Эл. пост. т дизель электр. | Диз. гидр. | Эл. пост | - |
| Скорость подъема элеватора (без нагрузки) не менее, м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,69 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата, кВт | 550 | 670 | 670 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1475 | 2200 |
| Диаметр отверсти в столе ротора не менее, мм | 520 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 950 |
| Расчетная мощность привода ротора, кВт | 300 | 280 | 370 | 370 | 370 | 370 | 440 | 440 | 500 |
| Мощность бурового насоса, кВт | 600 | 950 | 950 | 600 | 950 | 950 1180 | 950 | 950 | 1180 |
| Высота основания (отметка пола буровой) не менее, м | 6,6 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| Тип привода | Диз. гидр. | Диз. гидр. | Эл. пер. тока | - | - | Эл. пост. т дизель электр. | Диз. гидр. | Эл. пост | - |

А также узлы к буровым установкам: вертлюги, лебёдки, насосы, компрессоры, крюкоблоки, ключи буровые, циркуляционные системы и другое…Мобильные буровые. Ремонт. Гарантия.

# Установка насосная с баком УНБ-125х32 (АНЦ-320)

Назначение:

Установки насосные цементировочные предназначены для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважин.

Состав установки:

- монтажная база;

- насос высокого давления;

- манифольд;

- водоподающий блок.

Установки УНБ 125х32:

- оборудованы устройством подогрева гидравлической части насосов высокого давления для обеспечения работы установок при низких температурах;

- укомплектованы коллектором для обеспечения одновременной работы нескольких агрегатов при цементировании скважин и переходником Ø50 мм для подключения к приемной линии всасывающего шланга;

- оборудованы системой контроля температуры масла в картере насоса НЦ-320 с выводом информации на приборную панель автомобиля;

- предусмотрена отдельная поставка комплекта навесного (палубного) оборудования УНБ-125х32 или монтаж оборудования на транспортной базе заказчика.

Технические характеристики:

| Монтажная база | КрАЗ-65101 Урал 4320-1912-30 КамАЗ-43118 |
| --- | --- |
| Силовой привод | Двигатель автомобиля (базы) |
| Отбираемая мощность, не более, кВт | 176 |
| Насос высокого давления | НЦ-320 |
| Мощность полезная, кВт | 100 |
| Предельное давление нагнетания, МПа | 40 |
| Наибольшая идеальная подача, дм3/с | 26 |
| Вместимость мерного бака, м3 | 6 |
| Манифольд условный диаметр, мм – приемной линии – нагнетательной линии | 100 50 |
| Вместимость бачка для цементного раствора, м3 | 0,25 |
| Водоподающий блок | Двигатель 3М3-511 (ГАЗ-53) |
| частота вращения вала двигателя, об/мин: – максимальная – рабочая | 3200 2500 — 2950 |
| мощность, кВт | до 92 |
| Центробежный насос | ЦНС 38-154 |
| подача, дм3/с | 10,5 |
| давление, МПа | 1,54 |
| Габаритные размеры, мм | 10150х2700х3225 |
| Масса не более, кг | 16000 |

А также установки продавочные, паровые, смесительные, автоцистерны, насосные агрегаты и тд..

| Установка промысловая паровая 1600/100 (УПП 1600/100) на базе Урал 4320-1951-30 |
| --- |
| Установка паровая промысловая УПП-1600/100 предназначена для депарафинирования призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления, а также обогрева и мойки техники |
| Основные технические характеристики |  |
| Полная масса установки, кг | 17495 |  |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |  |
| Базовое шасси | Урал 4320-1951-40 |  |
| Колесная формула | 6х6 |  |
| Двигатель | ЯМЗ 238М2 дизельный |  |
| Коробка передач | механическая, восьмиступенчатая |  |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом. |  |
| Шины | 1200х500-508, 156F, ИД-П284, НС 10 с регулируемым давлением |  |
| Емкость топливного бака, л | 300 |  |
| Характеристики установки: |  |  |
| Нагреваемая среда: | Вода |  |
| Топливо для парового котла | Дизельное |  |
| Производительность по пару, кг./ч. | 1600 |  |
| Температура пара, Сo | 360 |  |
| Давление пара, МПа | 9,81 |  |
| Расход топлива котлом, кг./ч. | 110 |  |
| Время, необходимое для получения пара, мин. | 20 |  |

# Насос поршневой цементировочный НЦ-320

Назначение:

НС-320 — насос горизонтальный, двухпоршневой двустороннего действия со встроенным червячным редуктором повышенной нагрузочной способности.
Назначение — для нагнетания жидких сред (глинистых, цементных, солевых растворов) при промывочно-продавочных работах и цементировании нефтяных и газовых скважин в процессе их бурения и капитального ремонта.

Технические характеристики:

| Полезная мощность, кВт | 108 |
| --- | --- |
| Передаточное число червячной пары | 22 |
| Габаритные размеры, мм | 2385х750х2265 |
| Масса, не более, кг | 2760 |

Конструкция насоса разработана на базе насоса 9Т с применением червячной пары, цельноштампованной тарели, других конструктивных и технологических улучшений, увеличивших долговечность и надежность насоса по сравнению с насосом 9Т.
Насос НЦ-320, основные детали и сборочные единицы насоса взаимозаменяемы с ранее выпускаемым насосом 9Т.

Давление и объемная подача насоса в зависимости от диаметра втулки и числа двойных ходов порня:

| Число двойных ходов поршня, ход/мин | Диаметр сменных втулок, мм | Идеальная подача, дм3/с (м3/ч) | Наибольшее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | 90 | 12,3 (44,3) | 9,5 |
|  | 100 | 15,6 (56,2) | 7,5 |
|  | 115 | 21,2 (76,3) | 5,5 |
|  | 127 | 26,0 (93,6) | 4,5 |
| 30 | 90 | 2,8 (10,1) | 40,0 |
|  | 100 | 3,5 (12,6) | 32,0 |
|  | 115 | 4,8 (17,3) | 23,0 |
|  | 127 | 6,0 (21,6) | 18,5 |

Также предлагаем вертлюги, элеваторы, пакеры, центраторы, пробки продавочные, башмаки, клапана, задвижки, захваты, штропы и многое другое по вашей заявке.

# Привод насосов штанговых ПНШ 60-2,1-25

Назначение:

Приводы штанговых насосов (станки-качалки) применяются в качестве индивидуального механического привода глубинного (скважинного) штангового насоса при добыче нефти.

Привод ПНШ 60-2,1-25
где:

60; 80 — усилие на штоке, в кН;
2,1; 3 — максимальная длина хода полированного штока, в м;
25; 40 — номинальный крутящий момент на выходном валу редуктора, в кНм.

Технические характеристики:

| Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 60 |
| --- | --- |
| Длины хода, м | 2,1; 1,8; 1,5; 1,2; 0,9 |
| Редуктор | 2-х ступенчатый РП 450-28 (Ц2НШ-450) |
| Номинальное передаточное число редуктора | 40 |
| Диапазон частот качания в мин. | 5,3…10,2 |
| Мощности двигателя, кВт | 11; 15; 18,5 |
| Клиноременная передача | Тип ремня | С (В) 4000Т |
|  | Количество, шт | 4 |
|  | Диаметры шкивов, мм | редуктора двигателя | 710 200; 224; 250 |
| Тормоз | Барабанный |
| Габаритные размеры, мм | Длина Ширина (без ограждения) Высота | 7250 1770 5450 |
| Масса, кг | 8505 |

Также насосы вставные-трубные.

# Привод цепной скважинного штангового насоса ПЦ 80-6,1

Назначение:

Относится к классу безбалансирных приводов. Предназначен для эксплуатации высокодебитных (до 100 т/сут.) скважин.

Преимущества:

- Спокойные длинноходовые режимы откачки способствуют увеличению надежности и долговечности всех составных частей насосной установки, снижению износа штанг и труб, увеличению коэффициента наполнения насоса.

- Используются штанговые насосы с большей подачей.

- Редуктор используется с меньшим крутящим моментом (в 5—8 раз) и с меньшим передаточным числом.

- Удельные энергозатраты в 1,5—2 раза ниже в сравнении с ЭЦН.

Конструктивные особенности привода:

- В отличие от цепных приводов фирмы «Rotaflex» закрытого типа настоящий привод является приводом открытого типа. Такое решение позволяет обеспечить свободный доступ к основным узлам привода при контроле их работоспособности, при обслуживании и ремонте.

- Для обеспечения безопасной и безаварийной работы привод оснащен двумя аварийными тормозами, один из них — механический, устанавливается на противовесе, другой — электромеханический — на рабочем тормозе редуктора. Аварийные тормоза автоматически останавливают противовес и двигатель при обрыве штанг или каната.

- Для предотвращения возможного схода каната с канатных блоков при зависании штанг узел канатных блоков оснащен специальным ограничителем схода канатов.

- Привод оснащен системой электроблокировок, отключающей двигатель при несанкционированном открывании ограждений, дверей, введении технологических упоров в рабочую зону движения противовеса.

Технические характеристики:

| Тяговое усилие на штоке, кН | 80 |
| --- | --- |
| Длина хода, м | 6,1 |
| Редуктор | Т315Ц-45, трехступенчатый шевронный передаточное число 45 |
| Число двойных ходов полированного штока: |
| – минимальное | 1 |
| – максимальное | 4 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на выходном валу редуктора, кН*м | 16 |
| Мощность двигателя, кВт/обороты в мин. | 7,5/1000; 11/1000; 15/1000; 18,5/1500; 22/1500 для 1, 2, 3, 4 двойных ходов |
| Диаметры шкивов, мм: |
| –на редукторе | 315, 500 |
| – на двигателе | 142, 190, 240 |
| Длина отката колонны, мм | 1500 |
| Масса противовеса, кг (мин./макс.) | 1800/6000 |
| Габариты, мм | 4320х2370х10250 |
| Масса привода, кг: |
| – без уравновешивающих грузов | 12500 |
| – с уравновешивающими грузами | 16700 |

Привод комплектуется станцией управления на базе бесконтактных переключающих устройств на теристорах.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и ответим на все интересующие вас вопросы.

Контакты:

Россия, г.Москва, 
Тел/факс 8-(909)915-67-44 
e-mail: pnpk@bk.ru 
web: www.PNPK.narod.ru 
ICQ: 306-034-478